TH系列超声波清洗机

使

用

说

明

书

济宁天华超声电子仪器有限公司

一、概述

1、清洗原理

超声波清洗机是由超声波信号发生器（电源）产生的高频振荡信号通过换能器（振子）转化成高频机械振荡并传播到液体中，超声波在液体中疏密相间地向前辐射并产生数以万计的微小气泡，这些气泡在传播过程中的负压区形成、生长，而在正压区迅速闭合，在这种被称之为“空化效应”的过程中，气泡闭合可形成上千个大气压的瞬时高压，连续不断的产生的高压就像无数小“爆炸”不断冲击物体表面，使物体表面及缝隙中的污垢迅速剥落，从而达到清洗目的。

2、用途

TH系列超声波清洗机是采用国际最先进、成熟的电路设计制造的；元器件采用国内外最优质的器件，并经过严格的质量检验；再经过先进的加工工艺制造而成的新一代功率超声清洗设备，工作可靠，效率高，输出功率稳定。广泛应用于制药企业玻璃瓶、胶塞、各种滤芯滤网的清洗；金属非金属结构件电镀前的处理；电子、光学、仪表等精密部件的清洗；饰品、贵金属、稀有金属的清洗；微粉分级处理及过滤筛的清洗；化纤喷丝头、喷丝板的清洗；汽修行业发动机、油泵油嘴、化油器的清洗；生物化验室中的提取、除气及医疗器械的清洗等诸多领域。

3、性能特点

- 清洗效率高，能批量处理被清洗物。

- 清洗效果好，不损坏被清洗件，被清洗件清洁度整体一致。

- 操作工人不接触清洗液，安全可靠，省时省力。

- 特别适用于清洗几何形状复杂的工件，无孔不入，无微不至。

二、技术参数

工作电源：AC 220 V.50Hz

| 型号 | 外型尺寸 | 清洗槽尺寸(mm) | 容量(L) | 超声功率(W) | 超声频率(KHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TH-50 | 177×167×200 | 150×140×90 | 1.9 | 50 | 25 | 40 |
| TH-100 | 270×175×225 | 235×140×95 | 3.1 | 100 | 25 | 40 |
| TH-l50 | 257×177×220 | 240×150×100 | 3.6 | 150 | 25 | 40 |
| TH-200 | 320×175×300 | 300×150×150 | 6.8 | 200 | 25 | 40 |
| TH-300 | 320×265×400 | 300×240×150 | 10.8 | 300 | 25 | 40 |
| TH-400 | 320×265×400 | 300×240×150 | 10.8 | 400 | 25 | 40 |
| TH-500 | 320×265×400 | 300×240×150 | 10.8 | 500 | 25 | 40 |
| TH-600 | 320×265×400 | 300×240×150 | 10.8 | 600 | 25 | 40 |
| TH-800 | 530×325×450 | 500×300×150 | 22.5 | 800 | 25 | 40 |
| TH-1000 | 660×440×500 | 580×360×180 | 37.6 | 1000 | 25 | 40 |

三、使用环境

1、环境温度10℃—30℃，清洗液温度10℃—50℃

2、相对湿度 ≤80%

3、大气压力86~106Kpa

4、连续工作时间≤8小时

四、注意事项 															 1、切忌!超声波清洗槽内严禁无水开机，以免损坏机器！

2、清洗较重物件时，请将物件离开槽底板5mm以上或将物件放置于网篮中，以免物件压住底板影响超声振动 。	                                                                                                        3、请将超声波发生器放置在通风、干燥、无腐蚀的环境下工作。

4、严禁带电拆装超声波发生器，以免触电！

五、保修说明：

我公司自发货之日起一年内，用户遵照使用说明操作，凭保修卡由我公司负责免费修理或调换。用户未按照使用条件和要求使用或未经允许自行调试或不可抗拒因素所造成的损坏均不在保修范围之内。

| 产品名称 | TH— 型超声波清洗机 |
| --- | --- |
| 出厂机号 |  | 出厂日期 | 年 月 日 |

济宁天华超声电子仪器有限公司（章）      服务热线：0537-2487878  2489898

济宁天华超声电子仪器有限公司

办公地点：山东省济宁市金宇路置城国际中心C座311

厂址：山东省济宁市薛口建材市场莱钢路10号

电话：0537—2487878   2489898

传真：0537—2489898

网址：www.jnthcs.com